Комплексный проект развития экологически чистых технологий, возобновляемых источников энергии  на базе разработки горельников,

утилизации древесных отходов.

Лесные пожары 2010 г. охватили практически  все населённые пункты Рязанской Мещеры. В случае засушливого лета 2012г. неразобранные горельники станут мощным источником лесных пожаров. По мере гниения, повреждённая лесными пожарами древесина превращается в очаги распространения фаутного заражения и лесных вредителей на прилегающие живые насаждения. Мы предлагаем рассматривать малопродуктивную древесину нерентабельных горельников, как прибыльное, ценное сырьё, необходимое для производства древесной щепы - исходный материал для  дальнейшего производственного процесса по изготовлению стеновых блоков из арболита, древесного угля и брикетированного твёрдого топлива( при незначительной доработке по изменению матриц пресс-эскудоров возможно производство пеллет)

Размещение производств на землях КФХ «Возрождение» (12 га), расположенные в с.Картаносово Рязанского района, Рязанской области.

Предлагаемая технология очистки горельников позволит в год обрабатывать 500-700 га – исключительно на собственное производство.

Производительность звена 30-120 куб.щепы в час. В среднем одно звено способно превращать горелый лес в щепу на площади 3.0 га в смену. Это – 720 га в год, замульчированных щепой горельниковых вырубок. При правильной организации и жестком графике работы в 3 смены, площадь разобранных горельников соответственно в год составит 2160 га. Подчёркиваю – рассматриваем работу только одного звена John Deere + CH/380 ориентировочная цена которого 6 млн. руб.

В дальнейшем, когда необходимость в расчистке сгоревших лесов отпадет, в качестве сырья будет использоваться мягколиственная древесина. Расчетная лесосека по мягколиственному хозяйству в Рязанском регионе традиционно осваивается не больее чем на 12%, а это миллионы куб. м мягколиственной древесины, представляющие собой основное сырьё для производства технологической щепы - источника производства всей названной в проекте продукции, плюс древесностружечная и древесноволокнистая плита  в перспективе. На начальном этапе планируется начать расчистку лесов Деулинского лесничества, в дальнейшем — леса прилегающих хозяйств и лесничеств.

В целях сокращения затрат на вывозку сырья франко - нижний склад представляемый проект  рассчитан на организацию производственного участка(ПУ) на территории одного участкового лесничества. При наличии средств,  количество таких  ПУ может быть организовано во всех участковых лесничествах пострадавших от лесных пожаров 2010 г., а это около 200 ПУ.

Для получения баланса и расчистки горельников будет необходимо произвести следующие операции:  1. Получение баланса для щепы. 2. Переработка непосредственно на лесосеке: порубочных остатков, хвороста,  коротья и тонкомера в щепу с прямой отгрузкой. 3. Получение щепы на нижнем складе из баланса или из деревоотходов. Переработка на нижнем складе очищенной от коры древесины позволит производить из этой щепы топливные брикеты с низкими показаниями по зольности, что является требованием стран ЕС.

Расчет себестоимости баланса и щепы:

- себестоимость баланса (верхний склад) — 431, 86 руб/т или 172,74 руб/м3;

- верхний склад, при выработке щепы 30 м3 в час — 541 руб/т или 216, 4 руб/м3;

- нижний склад (с учетом доставки) — 586,8 руб/т или 234,7 руб/м3;

- нижний склад (производство из баланса) — 694, 23 руб/т или 277, 7 руб/м3.

- Себестоимость щепы из деревоотходов — 1142, 1 руб/т или 456,9 руб/м3.

Производство арболита.

Арболит — это легкий бетон, состоящий из минеральных вяжущих и заполнителя - щепы, а так же химических добавок и воды. Предполагается к приобретению линия производства  «ООО «ТехноПроджект-М», г. Москва. Производительность линии: до 500 кубических метров в месяц. Занимаемая площадь: производственное помещение площадью от 500 кв.м. Расход электроэнергии – от 30 до 50 кВт в час. Обслуживающий персонал 5-6 человек.

Расчет себестоимость 1 куб. м арболита — 1934,5 руб., отпускная цена — 3200 руб/ м3, рентабельность — 65,4 %, окупаемость — 7 месяцев.

Сбыт арболита будет производиться: через розничную торговую сеть — 20% от общего объема, через строительные рынки Рязанского и Московского регионов — 70% от общего объема, по заказу по договору с ООО «Стройград» (г. Рязань), специализирующейся на строительстве жилых и промышленных зданий и комплексов — 10% от общего объема (на начальном этапе, в дальнейшем, при накопленном положительном опыте — до 60% от производимого объема арболита).

Производство древесного угля.

Древесный уголь — микропористый высокоуглеродистый продукт, образующийся при пиролизе древесины без доступа воздуха.

Для реализации проекта выбрана углевыжигательная печь УП «Евро», производства ООО «Гринпауэр», г. Харьков, Украина. Предназначение УП «ЕВРО» - переработка кусковых древесных отходов лесозаготовок и дровяной древесины мягких и твердых пород с целью получения древесного угля для нужд народного хозяйства. Печь обслуживает 2-3 человека, производительность до 45 тонн в месяц высококачественного древесного угля.

Расчетная себестоимость — 6,74 руб/кг, отпускная цена — 12 руб/кг. Окупаемость — 9 месяцев, рентабельность -78%.

Стратегия сбыта данного вида продукции типовая для  B2C: реализация через оптовые компании, обслуживающие продуктовые, хозяйственные, придорожные магазины и заправки. В перспективе — отгрузка в страны дальнего ЕС, где эта продукция пользуется высоким спросом, поскольку относится к возобновляемым энергетическим ресурсам.

Производство топливных брикетов из щепы.

Топливные брикеты - экологически чистый вид топлива. Линия для производства брикетов PINI&KAY (евродров) с производительностью до 1200 кг/час. Сырьё: стружка или щепа фракцией от 5 до 100 мм, при использовании рубильной машины - срезки, баланс максимальным сечением 150 мм. Предполагается к приобретению линия производства Компании «Экодрев-Тверь», расположенной по адресу: Тверская область, Калининский район, п. Васильевский Мох, ул. Ленина, д. 3.

Расчетная себестоимость — 2775 руб/т, отпускная цена — 4500 руб/т. Окупаемость — 3 месяца, рентабельность -62%.

Сбыт готовой продукции будет вестись по 3 основным направлениям: реализация брикетов на ГРЭС, где 1 из котлов работает на твердом топливе. Реализация брикетов по малым котельным, работающим на твердом топливе; Реализация брикетов через розничные сети, конечный потребитель — частные лица; Построение сбытовой сети, для реализации брикетов в удаленные регионы, в том числе за рубеж.

Объекты и направления инвестиций

Издержки производства:

- Материальные издержки: запчасти, расходные материалы, упаковочный материал — 10515 тыс. руб в год;

- заработная плата персонала — 9920 тыс. руб в год;

- Издержки на топливо и энергию — 9935 тыс. руб в год;

- расходы на транспортные перевозки — 240 тыс. руб в год;

- услуги сторонних организация — 60 тыс. руб в год;

- амортизация — 5170 тыс. руб в год.

Расчет прибыли и рентабельности.

Подготовил  ООО «Центр  современных технологий»

Каракуц Е.С.